## Slide 1: Robot orugas
Organización de Proyectos Final de Carrera

## Slide 2: Chasis y transmisión
Robot oruga

## Slide 3: Chasis y transmisión
Partes mecánicas.
Diseño compacto y sencillo.
Materiales ligeros.
Soporte para placas.

## Slide 4: Chasis y transmisión. Materiales
Base de metacrilato.
Orugas de goma.
Ruedas de plástico.
Tornillería.
Placas al aire.

## Slide 5: Arduino
Robot orugas

## Slide 6: Arduino
Plataforma de desarrollo de prototipos.
Versión: Arduino Uno R3.
  Basado en ATmega 382.

## Slide 7: Arduino. Características
14 E/S digitales (6 PWM).
6 Entradas analógicas.
Conexión USB.
Conector alimentación.
Cabecera ICSP.
Botón de RESET.

## Slide 8: Arduino. Esquema

## Slide 9: Sensor CNY70
Robot orugas

## Slide 10: Sensor CNY70
Sensor de corto alcance.
Reflexión de luz.
Lectura de línea y encoders relativos.

## Slide 11: Sensor CNY70. Encoders
Encoders relativos.
12 divisiones.
Realizados en AutoCad e impresos.

## Slide 12: Controlador proporcional
Robot orugas

## Slide 13: Sensores
Peso: -5 -3 -1 1 3 5

## Slide 14: Controlador
Error proporcional
  Sumatorio del peso de sensores activos
  División entre el número de sensores activos
Evitamos el uso de coma flotante
Chart: 
| -5 | 0 | 5
Velocidad | 0 | 170 | 170

## Slide 15: Funcionamiento
-3
-1
1

## Slide 16: Driver motores
Robot oruga

## Slide 17: Driver motores
Motor C-6065 de Fadisel
  Consumo máximo: 0,85A a 3V (92 rpm).
Driver Ls98N
  Fácil adquisición y montaje.

## Slide 18: Driver motores. Esquemático
  Diodos protección.
  Condensadores: almacenaje de picos y filtrado.

## Slide 19: Placa de comunicaciones Bluetooth
Robot orugas

## Slide 20: Placa de comunicaciones Bluetooth
Conectar de forma remota con otros dispositivos.
Una PCB para la colocación del módulo bluetooth.
Otra PCB para conectarlo con Arduino.
LED para comprobar el encendido.

## Slide 21: Placa de conexiones
Robot orugas

## Slide 22: Placa de conexiones
Interconexión Arduino-periféricos.

## Slide 23: Cargador baterías
Robot orugas

## Slide 24: Cargador baterías
Basado en PIC
Fuente de intensidad con LM317
LEDs indicadores de estado
Carga a corriente constante

## Slide 25: Software utilizado
Robot orugas

## Slide 26: Software utilizado
DIPTRACE.
Software de programación Arduino.
AutoCad 2012.
OrCad (impresión PCB).